| Betriebsanweisung Nr.: |  |
| --- | --- |
| Gem. §20 GefStoffV |  |
| Baustelle/Tätigkeit |

|  | Laborchemikalien, brandfördernd |  |
| --- | --- | --- |

Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen.

Kann Verätzungen verursachen. Gesundheitsschäden möglich (verschiedensten Funktionsstörungen des Körpers).

Dauerhafte Schäden möglich (die inneren Organe und die Augen).

Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Gefäße nicht offen stehen lassen! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender Hautschutz erforderlich. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und Gesicht gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Verunreinigte Kleidung wechseln! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Augenschutz: Korbbrille! |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

Ausgelaufene Flüssigkeit nur mit persönlicher Schutzausrüstung beseitigen! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen!

Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung! Brandbekämpfung nur mit persönlicher Schutzausrüstung!

Zuständiger Arzt:

Unfalltelefon:

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife reinigen. Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten (Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen, stabile Seitenlagerung), Atmung und Puls überwachen. Bei Atem- oder Herzstillstand: künstliche Beatmung und Herzdruckmassage. Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Keine Hausmittel. Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

| Sachgerechte Entsorgung |
| --- |
| Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung sammeln in: _____________________________ Unterschrift des Unternehmers |  |